А К Т

Проведения испытаний электронного активатора топлива

17 ноября 2005 года были проведены испытания лабораторного образца электронного активатора топлива в центре обслуживания «ГАЗ» на компьютеризированном стенде.

Лабораторный образец активатора позволяет плавно изменять частоту воздействия на топливо в пределах 20 – 100 кГц.

Стенд позволяет фиксировать ряд параметров автомобиля, в данном случае «ГАЗ-3110», в том числе расчетное потребление бензина за час работы, частоту вращения вала, баланс индикаторной мощности, среднее время разгона, в выхлопе - СО и СН.

Испытания проводились при оборотах вала 800, 1500 и 2000 об/мин на трех рабочих частотах активатора 25, 50 и 100 кГц, результаты сравнивались с контрольными замерами без активатора топлива.

Оценка эффективности воздействия на топливо проводилась в основном по показателям СО и СН, так как физически расходомер в автомобиле не предусмотрен, а расчетная величина расхода топлива может значительно отличаться от реальной.

Результаты испытаний сведены в соответствующие таблицы:

Таблица № 1  Контрольные замеры

| Обороты вала об/мин | Расход топлива л/час | СО % | СН рм | Баланс индикаторной мощности % | Среднее время разгона сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 1,25 | 1,0 | 530 | 78 | 0,59 |
| 1500 | 2,35 | 0,25 | 380 |  |  |
| 2000 | 3,5 | 0,25 | 470 |  |  |

Таблица № 2  Частота 25 кГц

| Обороты вала об/мин | Расход топлива л/час | СО | СН | Баланс индикаторной мощности % | Среднее время разгона сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 1,3 | 1,18 | 440 | 77 | 0,58 |
| 1500 | 2,4 | 0,20 | 270 |  |  |
| 2000 | 3,1 | 0,26 | 203 |  |  |

Таблица № 3 Частота 50 кгц

| Обороты вала об/мин | Расход топлива л/час | СО | СН | Баланс индикаторной мощности % | Среднее время разгона сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 1,3 | 1,2 | 435 | 78 | 0,58 |
| 1500 | 2,3 | 0,36 | 318 |  |  |
| 2000 | 3,3 | 0,31 | 205 |  |  |

Таблица № 4 Частота 100 кГц

| Обороты вала об/мин | Расход топлива л/час | СО | СН | Баланс индикаторной мощности % | Среднее время разгона сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 1,2 | 0,78 | 530 | 79 | 0,58 |
| 1500 | 2,2 | 0,21 | 275 |  |  |
| 2000 | 3,1 | 0,18 | 279 |  |  |

Расход топлива:

СО

СН

Из результатов измерений следует, что наибольшая эффективность активатора топлива по величине продуктов в выхлопе соответствует частоте 25 кГц.

Замеры необходимо повторить в режиме езды по городу (под нагрузкой двигателя)

Начальник Ташкентского филиала СНИЛ ОЭС ВВС ЦРУ НГМК       Махмудов А.

19 ноября 2005 г.